## Slide 1: Hemodiyaliz Teknikeri Yaklaşımı İle CVVHD-CVVHDF Uygulama Örnekleri
Diyaliz Teknikeri
Bülent Nuri ELİKESİK

## Slide 3: Cihazın Standart ayarların gösterildiği, tedavi esnasındaki görünümü

## Slide 4: DÜŞÜK ARTER BASINÇ ALARMI
Kateterden yeterli kan akım hızı sağlanamadığı durumlarda
Arter setinde kıvrılma olduğu durumlarda

## Slide 6: DÜŞÜK VEN basınç ALARMI
Yeterli kan akımı elde edilemediği durumlarda
Sadece filtrenin pıhtılaştığı durumlarda

## Slide 8: YÜKSEK VEN basınç ALARMI
Setin pıhtılaşma durumlarında
Ven setinde kıvrılma olduğu durumlarda
Kateterin ven kısmında tıkanma olduğu durumlarda

## Slide 10: DÜŞÜK TMP alarmı (trans membran basınç)
Yeterli kan akım sağlanamadığı zaman
TMP izalatörüne sıvı kaçışı olduğu zaman

## Slide 12: YÜKSEK TMP ALARMI (trans membran basınç)
Diyalizör çapı büyük olduğu durumlarda
Set pıhtılaştışı zaman
Sette kıvrılma olduğu zaman

## Slide 14: HEPARİN POMPASI ALARMI
Enjektörde heparin bittiği zaman
Mai klempi kapalı kaldığı zaman

## Slide 15: DİYALİZAT ALARMI
Diyalizat bittiği zaman ekranda TORBA DEĞİŞTİR mesajı verir
Terazi hatalarında balans alarmı verir

## Slide 17: REPLASMAN sıvı ALARMI
Replesman maisi bittiğinde ekranda REPLESMAN TORBASINI DEĞİŞTİR mesajı çıkar

## Slide 19: Atık torbası alarmı
Atık torbası dolduğu zaman
Cihaz dışarıdan sarsıntıya maruz kalırsa
Atık torbasının klempi kapalı kalırsa
Atık torbasının boşaltma musluğu açık kaldığı durumlarda

## Slide 21
TEŞEKKÜR EDERİM.